## Slide 1
22. 아두이노 프로젝트 – 폰으로 센서 제어
강사 : 노태상

## Slide 2
01. 앱인벤터 설계
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
앱 인벤터 화면 구성

## Slide 3
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
앱 인벤터 화면 구성
Select Bluetooth Client: 리스트 피커, 현재 연결 가능한 블루투스 기기 출력. 연결이 되면 초록색배경
Disconnect: 버튼, 연결된 후에 연결을 끊을 때 사용
Send Character, Text Box, Send 버튼: 글자를 입력받아 아두이노로 전송
Received Data: 아두이노에서 전송한 글자를 화면에 출력
BluetoothClient1: 아두이노를 블루투스로 연결하여 데이터를 주고받는 기능을 제공
Clock1: 정기적으로 블루투스 연결이 되어 있는지, 아두이노에서 보내는 데이터가 있는지 확인
Notifier1: 문제가 발생할 때 화면에 경고 메시지를 출력
ActivityStarter1: 블루투스가 켜져있지 않을 때 블루투스가 켜지도록 요청
01. 앱인벤터 설계

## Slide 4
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
앱 인벤터 블록 – 에러 처리
01. 앱인벤터 설계

## Slide 5
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
앱 인벤터 블록 – 블루투스 실행여부 확인
01. 앱인벤터 설계

## Slide 6
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
앱 인벤터 블록 – 블루투스 목록
Select Bluetooth Client를 클릭하면 현재 연결 가능한 블루투스 목록
01. 앱인벤터 설계

## Slide 7
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
앱 인벤터 블록 – 블루투스 연결시도
01. 앱인벤터 설계

## Slide 8
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
앱 인벤터 블록 – 블루투스 점검
타이머가 정기적으로 돌면서 현재 블루투스가 연결되어 있는지 여부를 확인
그리고 리스트피커의 배경을 초록색으로 바꾸고 "Connected"로 변경
외부에서 데이터가 들어오는지 파악하여 만약 데이터가 있다면 Received Data 옆 Text Label에 표시
블루투스가 연결되지 않았다면, 리스트피커의 배경을 회색으로 바꾸고, "Disconnected"라고 표시
01. 앱인벤터 설계

## Slide 9
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
앱 인벤터 블록 – 블루투스 연결 종료
Disconnect 버튼을 누르면 블루투스 연결을 종료
01. 앱인벤터 설계

## Slide 10
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
앱 인벤터 블록 – 블루투스 전송
Send 버튼을 클릭하면, TextBox에 있는 글자가 아두이노로 전송
아두이노의 시리얼 모니터에서 확인
01. 앱인벤터 설계

## Slide 11
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
초음파 센서 활용
02. 센서 제어
앱 인벤터 화면 구성

## Slide 12
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
초음파 센서 활용
02. 센서 제어
앱 인벤터 블록구성
이미지 분할(3개로)

## Slide 13
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
초음파 센서 활용
02. 센서 제어
아두이노 스케치
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(2,3); //Rx, Tx
int distance;
int trig = 7;
int echo = 6;
void setup() {
Serial.begin(9600);
BTSerial.begin(9600);
pinMode(trig, OUTPUT);
pinMode(echo, INPUT);
}

## Slide 14
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
초음파 센서 활용
02. 센서 제어
아두이노 스케치
void loop() {
digitalWrite(trig,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trig,LOW);
distance = pulseIn(echo,HIGH) / 58;
Serial.print("Distance = ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
BTSerial.write(distance);
delay(1000);
}

## Slide 15
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
조도 센서
03. 센서 제어

## Slide 16
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
블루투스 연결
Bluetooth Rx -> Arduino txPin - pin3
Bluetooth TX -> Arduino rxPin - pin2
03. 센서 제어

## Slide 17
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
회로 구성
03. 센서 제어

## Slide 18
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
아두이노 스케치
03. 센서 제어
#include <SoftwareSerial.h>
const int rxPin = 2;
const int txPin = 3;
SoftwareSerial mySerial(rxPin, txPin);
int cdspin = A0;
void setup()
{
mySerial.begin(9600);
}
void loop()
{
int m_cds = map(analogRead(cdspin),0,1023,0,255);
mySerial.print("CDS = ");
mySerial.println(m_cds);
delay(1000);
}

## Slide 19
아두이노와 안드로이드 기기간 블루투스 통신을 이용하여 아두이노 센서를 제어합니다.
앱 인벤터 설계 및 구현
03. 센서 제어
팔레트 - 사용자 인터페이스 - 레이블
팔레트 - 사용자 인터페이스 - 목록 선택
팔레트 - 연결 - 블루투스 클라이언트
팔레트 - 센서 - 시계
컴포넌트 - 시계1 - 속성 - 타이머 간격 (3000)

## Slide 20: 감사합니다.