## Slide 1
7. 아두이노 시리얼 통신 프로그래밍
강사 : 노태상

## Slide 2
01. 아두이노 통신 방법
아두이노의 통신 방법에 대한 내용입니다.
아두이노 통신 방법
UART(범용 비동기화 송수신기: Universal asynchronous receiver/transmitter)
SPI(Serial Peripheral Interface)
I2C(Inter-Integrated Circuit, TWI)
UART는 병렬 및 직렬 방식으로 데이터를 전송하는 컴퓨터 하드웨어의 일종입니다. 마이크로컨트롤러에서 사용되는 대표적인 시리얼 통신 방법 중 하나로, 많은 장비들이 지원하고 연결이 간단하여 많이 사용되고 있습니다.
UART 시리얼 통신은 1:1통신이라서 따로 마스터-슬레이브를 따로 정하지 않습니다.
SPI 통신은 1:N연결을 지원하고 Master-Slave 모드로 통신합니다.
SPI 통신을 위해서는 MISO와 MOSI, SCK, SS를 사용합니다.(4-wire) SPI 통신은 SS를 이용하기 때문에 같은 주소 충돌이 발생하지 않지만, 연결하는 장치수가 늘어날 수록 연결선의 수가 늘어납니다.
아두이노에서 SPI통신을 위한 라이브러리를 제공하므로, 주변 장치와 SPI통신이 쉽게 가능합니다. 하지만 아두이노 SPI 라이브러리는 마스터 모드만 지원하므로 슬레이브를 설정하실 경우는 직접 레지스터를 통해 제어하셔야 합니다.
I2C는 필립스에서 개발한 직렬 컴퓨터 버스이며, 임베디드나 휴대전화 등에 저속의 주변기기를 연결하기 위해 사용됩니다.
I2C 통신은 1:N연결을 지원하고 Master-Slave 모드로 통신합니다.
I2C 통신은 SPI와 다르게 슬레이브 선택을 위해 소프트웨어적인 주소를 사용하므로 연결하는 장치가 늘어나도 사용하는 핀이 증가하지 않습니다.
I2C 통신은 데이터 송수신을 위한 SDA와 동기화 클록을 위한 SCL 핀 2개만 사용합니다.(2-Wire)
UART나 SPI와 비교할 때 속도의 한계가 있으므로 사용에는 제한됩니다. 그러나 아두이노에서는 SPI와 달리 Wire라이브러리에서 슬레이브 모드를 지원하고, UART와 달리 1:N통신이 지원되므로 비교적 간단하게 다양한 기능 구현이 가능합니다.

## Slide 3
01. 아두이노 통신 방법
Serial(UART) 통신 내용입니다.
아두이노의 가장 기본이 되는 통신은 시리얼(Serial or UART) 통신입니다.
시리얼 통신은 프로세서에서 병렬로 한번에 처리되는 데이터를 외부 전송을 위해 직렬 데이터 스트림으로 바꿔서 통신을 하게 됩니다.
시리얼 통신은 두 기기간의 1:1 통신입니다.
아두이노와 PC의 통신도 시리얼 통신을 기본으로 합니다.
다만 아두이노와 PC의 동작전압이 서로 틀리기 때문에 이것을 보정해 줄 변환칩이 필요합니다. USB 통신 칩이 기본으로 내장된 UNO, Mega, Nano 등의 보드에서는 USB 케이블로 PC와 연결하기만 하면 Serial 통신을 기본으로 사용할 수 있으며 아두이노 Serial monitor 창을 통해 수신받은 데이터를 볼 수 있습니다. 하지만 아두이노 Pro mini 와 같이 USB 변환 칩이 없는 경우는 별도의 USB to UART 변환 모듈을 구입해서 연결해줘야 합니다.
아두이노 – 아두이노 간에 Serial 연결을 할 경우는 별도의 변환 칩이 필요치 않으므로 TX-RX, RX-TX 핀을 서로 크로스해서 연결하면 통신이 가능합니다.
아두이노 내부적으로 Serial TX(전송), RX(수신) 용도로 아두이노 Digital 1번(TX), 0번(RX) 핀을 사용합니다. 따라서 Digital 0번, 1번 핀에 다른 모듈을 연결하고 조작할 경우 Serial 통신 함수를 함께 사용할 수 없습니다. 보통 디지털 0번, 1번 핀 외에 TX, RX 핀이 추가로 달려 있는데 내부적으로는 디지털 0번, 1번과 공유된 핀입니다.
아두이노의 Serial 통신 예약 핀(UNO 보드 기준) : Digital 0번(RX), 1번(TX)
Mega 보드는 4개의 시리얼 연결을 지원 :
Serial: 0 (RX) and 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) and 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) and 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) and 14 (TX)
Serial 을 이용하기 위해 특별히 라이브러리를 설치할 필요는 없습니다. 기본 클래스로 제공되기 때문에 Serial.begin(); 등과 같이 사용하면 됩니다. 표준 스트림 클래스를 상속하므로 read(), write(), print() 등의 함수명을 사용할 수 있습니다.

## Slide 4
01. 아두이노 통신 방법
Software serial 내용입니다.
사용시 주의 사항이 있습니다.
- Software Serial 버전에 따라 2개 이상의 인스턴스 지원에 문제가 있을 가능성이 있음
- Timer 및 일부 라이브러리와의 충돌 가능성이 있음.
- 구형 라이브러리에서 인터럽트 핀을 사용해야 하는 경우도 있음
- 라이브러리가 RAM을 150~200 byte 정도 잡아먹음
Built-in 된 Serial 통신용 0, 1번 핀 외에 다른 디지털 핀으로 Serial 통신을 원할 경우 Software Serial 을 사용합니다.
Serial 통신을 두 개의 디지털 핀으로 가능하게 해주는 라이브러리를 사용하는 방식입니다.
블루투스 모듈의 예제를 보면 이 방식으로 구현되어 있습니다. 물론 Built-in 된 Serial 핀으로 블루투스를 연결해도 되지만 이 경우 PC와의 통신이 안돼서 디버깅 하기가 곤란해집니다.
SoftwareSerial 라이브러리 중 일부는 직접 [아두이노 설치폴더/libraries] 폴더에 복사하고 아두이노 IDE를 끄고 다시 실행시켜줘야 사용할 수 있습니다.
SoftwareSerial 라이브러리는 다음과 같이 몇 가지 종류가 있습니다.
AltSoftSerial – Hardware serial 및 다른 라이브러리와의 충돌을 줄이고 여러 개의 Serial 통신을 사용할 경우 동시 송신, 수신을 지원합니다. 16bit timer를 사용하기 때문에 같은 타이머를 필요로 하는 다른 라이브러리와 충돌 가능성이 있으며 몇 개의 PWM 핀을 잡아먹는 단점이 있습니다. http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_AltSoftSerial.html
NewSoftSerial (Arduino IDE 1.0 이후 버전만 지원) – Serial 모듈별로 인스턴스를 생성해서 여러 개를 사용할 수 있지만 한번에 하나의 인스턴스만 전송/수신 할 수 있습니다. 다른 라이브러리와의 충돌 가능성도 약간 있습니다. http://arduiniana.org/libraries/newsoftserial/
Old SoftwareSerial (Arduino IDE 0023 이전 버전) – 초기 SoftwareSerial 라이브러리로 상대적으로 퍼포먼스가 느립니다. 아두이노 IDE 구 버전도 지원합니다. http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
SoftwareSerial 라이브러리는 인터럽트를 사용합니다. PCINT 적용 가능한 핀으로 연결해야 합니다.
아두이노 우노 기준으로 디지털 2번(INT0), 3번 핀(INT1)입니다.

## Slide 5
01. 아두이노 통신 방법
Hardware serial 내용입니다.
아두이노 통신하기 - 송신
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
Serial.print(78); // "78"
Serial.print("Hello world."); // "Hello world."
Serial.print("\n");
Serial.println(78); // "78"
Serial.println("Hello world."); // "Hello world."
Serial.println("");
Serial.write(78); // send a byte with the value 78
Serial.write(“hello”); //send the string “hello” and return the length of the string.
Serial.println("");
}
아두이노는 Serial 통신 기능과 이를 사용하기 위한 함수를 내장하고 있습니다. 이것을 Hardware Serial 이라고 합니다.
Hardware serial 용으로 디지털 0, 1번 핀이 예약되어 있는데(UNO 보드 기준) 아두이노 UNO 보드를 보시면 0번, 1번 핀이 RX, TX 라고 표시되어 있는 것을 알 수 있습니다. Serial 통신에서 사용되는 데이터 RX(수신), TX(송신) 용 핀입니다.

## Slide 6
01. 아두이노 통신 방법
Hardware serial 내용입니다.
아두이노 통신하기 - 송신
먼저 Serial 통신을 사용하겠다고 선언을 해야합니다. setup() 함수 안에서 아래처럼 선언하면 Serial 통신을 사용할 수 있습니다.
Serial.begin(9600);
9600 이 의미하는 것은 통신 속도입니다. Baud rate (보레이트, bit per second 단위) 라고 합니다. 주의할 점은 여기서 지정한 통신 속도와 Serial 통신으로 연결되는 상대방이 지정하는 통신 속도가 일치해야 한다는 점입니다. 여기서는 USB 를 통해 PC와 연결되므로 아두이노 IDE – Serial Monitor 에 설정된 통신 속도가 일치해야 합니다. Serial Monitor 를 실행해보면 하단부에 통신 속도를 선택할 수 있는 옵션이 있습니다.
Serial.begin() 으로 통신이 준비되면 아래 함수들을 이용해서 데이터를 전송할 수 있습니다.
Serial.print(), Serial.println(), Serial.write()
먼저 print() 와 println()은 동일한 역할을 합니다. 배열을 제외한 어떤 변수든 넣으면 그 값을 출력해줍니다. 다만 println() 함수는 값을 출력한 뒤에 줄넘김 문자를 붙여주는 차이입니다.
write() 함수는 1 byte, 1개의 문자, 문자열, 배열을 출력할 때 사용합니다. 보통 문자열 외에 저장해 둔 데이터 값을 순차적으로 보낼 때 사용합니다.
이제 위 예제코드가 어떻게 Serial 통신으로 데이터를 전송하는지 확인해 보겠습니다. 프로그램을 업로드하고 아두이노 IDE – Serial Monitor를 실행하면 아래와 같은 내용이 반복해서 출력됩니다.
———————————————
78Hello world.
78
Hello world.
Nhello
———————————————
줄넘김이 어떻게 처리되었는지 유심히 확인합니다. 그리고 write(78) 이 N으로 바뀐 점도 중요합니다. write(78) 은 78 (16진수로 4E)에 해당하는 아스키(ASCII) 문자를 출력했습니다. print() 에서는 숫자를 입력하면 문자열로 바꿔서 전송하지만 write() 에서는 숫자를 그대로 전송하기 때문에 수신측에서 문자로 인식해서 78에 해당하는 아스키 문자 – N 을 출력합니다.

## Slide 7
01. 아두이노 통신 방법
Hardware serial 내용입니다.
아두이노 통신하기 - 수신
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
if (Serial.available())
{
Serial.write(Serial.read());
}
}
PC에서 아두이노로 데이터를 보내주고 이걸 받아서 처리하고 싶을 때 혹은 아두이노와 다른 Serial 통신 모듈이 연결되었을 때 다른 모듈에서 보내주는 데이터를 받을 때는 어떻게 해야 할까요?
아래 예제는 Serial 을 통해 수신한 데이터를 그대로 다시 Serial 을 통해 송신하는 Serial echo 예제입니다. 즉 PC에서 뭔가를 보내주면 그걸 수신해서 그대로 PC로 다시 보내버리는 예제입니다.

## Slide 8
01. 아두이노 통신 방법
Hardware serial 내용입니다.
아두이노 통신하기 - 수신
예제는 엄청 간단합니다.
setup() 함수에서 Serial.begin() 을 통해 Serial 통신을 준비합니다. 그리고 Serial.available() 함수를 실행합니다. available() 함수는 Serial 을 통해 수신한 데이터가 있을 때 true를 리턴해 줍니다. 따라서 수신한 데이터가 없으면 loop() 구문을 계속 돌면서 available() 함수를 실행해서 들어온게 없나 체크하고 들어온 데이터가 있으면 아래 라인을 실행합니다.
Serial.write(Serial.read());
Serial.read() 함수가 바로 수신한 데이터를 1byte 씩 읽어오는 함수입니다. read() 를 실행하면 1byte char 를 리턴해주는데 이걸 그대로 Serial.write() 함수에 사용했습니다. 따라서 수신한 데이터를 그대로 송신해 버리겠죠.
아두이노 IDE 실행해서 Serial Monitor 를 엽니다. 그리고 Serial Monitor 창 상단, 문자열 입력하는 부분에 영문으로 아무거나 입력해보세요. 그럼 입력한대로 다시 수신해서 보여줄겁니다.
Serial 통신을 이용한 데이터 수신은 위 예제코드를 적절하게 변형해서 사용하면 됩니다.

## Slide 9
01. 아두이노 통신 방법
Software serial 내용입니다.
아두이노 통신하기 - SoftwareSerial 을 사용하는 방법
SoftwareSerial 이란 디지털 핀 2개를(0, 1번을 제외한) 이용해서 Serial 통신을 하는 방법을 말합니다. 그리고 Serial.xxx() 함수들을 대신할 수 있도록 전용의 SoftwareSerial 라이브러리가 제공되고 있습니다.
블루투스 모듈을 보통 이런 방법으로 사용합니다. 아래 예제처럼 사용이 가능합니다.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
void setup()
{
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
Serial.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(9600);
}
void loop() // run over and over
{
// Receive from bluetooth and send it to PC
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
// Receive from PC and send it to bluetooth
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}

## Slide 10
01. 아두이노 통신 방법
Software serial 내용입니다.
아두이노 통신하기 - SoftwareSerial 을 사용하는 방법
SoftwareSerial 이란 디지털 핀 2개를(0, 1번을 제외한) 이용해서 Serial 통신을 하는 방법을 말합니다. 그리고 Serial.xxx() 함수들을 대신할 수 있도록 전용의 SoftwareSerial 라이브러리가 제공되고 있습니다.
블루투스 모듈을 보통 이런 방법으로 사용합니다.
여기서는 PC에서 받은 데이터는 블루투스로 보내주고 블루투스에서 받은 데이터는 PC로 보내주도록 작성된 겁니다.
일단 아래 두 라인을 파일 제일 위에 선언해서 SoftwareSerial 을 파일에서 사용가능하도록 설정해줍니다.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
여기서 mySerial(10, 11) 부분이 중요합니다.
이렇게 선언하면 이후 코드에서는 mySerial.xxx() 형태로 Serial 함수들을 사용할 수 있습니다.
10-11은 Serial 모듈의 RX, TX 핀을 연결한 아두이노 디지털 핀 번호입니다.
소스코드에서 mySerial.xxx() 로 사용한 코드들이 10, 11번 핀으로 Serial 통신을 하기 위한 함수들입니다.

## Slide 11
01. 아두이노 통신 방법
Software serial 내용입니다.
아두이노 통신하기 – 0,1번 HardwareSerial 을 사용하는 방법
PC와의 연결없이 독립적으로 동작한다면 굳이 SoftwareSerial 을 사용하지 않아도 됩니다.
그냥 0, 1번 핀에 모듈을 물려서 Serial.xxx() 함수들을 사용하면 됩니다.
단, 아래 주의사항만 지키면 됩니다.
– 소스코드를 업로드 할 때 0, 1번 핀이 다른 모듈에 의해 사용 중이면 안됩니다. 따라서 0, 1번 핀에 연결된 모듈을 제거하고 소스코드를 업로드 한 다음 다시 연결하고 리셋해야 합니다.
(일부 보드에서는 굳이 모듈을 제거하지 않고도 업로드가 가능하도록 지원하기도 합니다.)
– 통신에 문제가 있을 경우 문제가 되는 곳을 추적할 방법이 없으므로 SoftwareSerial 을 사용해서 소스코드를 안정화 시킨 다음 Hardware serial로 바꿔주는 것이 좋습니다.

## Slide 12
01. 아두이노 통신 방법
I2C (Inter-Integrated Circuit) 내용입니다.
I2C는 필리스에서 개발한, 시그널 핀 2개를 사용해서 여러 장치들과 통신하게 해주는 1:N 통신 표준입니다. TWI(Two Wire Interface), eye-squared-see, Inter IC Control 이라고도 불립니다.
클럭 시그널을 전송하는 SCL(Serial CLock) 핀과 데이터 전송을 위한 SDA(Serial DAta) 핀을 사용합니다.
연결이 간단한데 비해 데이터 전송을 위해 하나의 커넥션만 사용하므로 데이터는 한번에 한 방향으로만 전송됩니다. 양방향 전송을 할 경우 속도가 느려지는 단점이 있습니다. 고속의 데이터가 필요치 않은 센서 모듈들을 연결할 때 자주 사용됩니다.
아두이노가 I2C 마스터가 되고 다른 모듈들이 I2C 슬레이브가 됩니다. I2C 슬레이브들은 고유의 식별 ID(Address)를 가지고 있으며 이 address 를 통하여 원하는 모듈에 데이터를 전송합니다.
아두이노 UNO 에서는 I2C 용으로 SDA-Analog 4번 핀, SCL-Analog 5번 핀이 예약되어 있습니다. Mega 보드에서는 SDA-Digital 20번, SCL-Digital 21번 핀이 예약되어 있습니다.
보통 I2C를 지원하는 디바이스는 다음의 4핀을 가지고 있습니다. VCC / GND / SDA / SCL.
I2C 통신을 위해서는 전용 라이브러리를 설치해야 합니다.
#include <Wire.h> 를 선언함으로써 사용할 수 있으며 표준 스트림 클래스를 상속하므로 read(), write(), print() 등의 함수명을 사용할 수 있습니다.

## Slide 13
01. 아두이노 통신 방법
I2C (Inter-Integrated Circuit) 내용입니다.
아두이노 통신하기 – I2C를 사용하는 방법
Master
#include <Wire.h>
#define SLAVE 4 // 슬레이브 주소
void setup() {
Wire.begin(); // Wire 라이브러리 초기화
Serial.begin(9600); // 직렬 통신 초기화
Serial.println("I2C");
}
void loop() {
i2c_communication(); // 슬레이브로 데이터 요구 및 수신 데이터 처리
delay(1000);
}
void i2c_communication() {
Wire.requestFrom(SLAVE, 1); // 1 바이트 크기의 데이터 요청
char c = Wire.read(); // 수신 데이터 읽기
Serial.println(c); // 수신 데이터 출력
}

## Slide 14
01. 아두이노 통신 방법
I2C (Inter-Integrated Circuit) 내용입니다.
아두이노 통신하기 – I2C를 사용하는 방법
Slave
#include <Wire.h>
#define SLAVE 4
byte count = 'A'; // 카운터
void setup() {
// Wire 라이브러리 초기화
// 슬레이브로 참여하기 위해서는 주소를 지정해야 한다.
Wire.begin(SLAVE); // 마스터의 데이터 전송 요구가 있을 때 처리할 함수 등록
Wire.onRequest(sendToMaster);
}
void loop () {
}
void sendToMaster() {
Wire.write(++count); // 카운터 값을 증가시키고 마스터로 전송
if(count >= 'z'){
count = 'A';
}
}

## Slide 15
01. 아두이노 통신 방법
I2C (Inter-Integrated Circuit) 내용입니다.
아두이노 통신하기 – I2C를 사용하는 방법
마스터가 슬레이브에게 요청을 할 경우 슬레이브에서 1byte의 알파벳 'A'부터 1증가시킨 후 마스터로 전송합니다.
// Wire 라이브러리 초기화
// 슬레이브로 참여하기 위해서는 주소를 지정해야 한다.
Wire.begin(SLAVE); // 마스터의 데이터 전송 요구가 있을 때 처리할 함수 등록
Wire.onRequest(sendToMaster);
슬레이브는 자신의 주소를 설정하고 마스터의 요청을 기다립니다.
마스터의 요청이 들어왔을 경우 sendToMaster 함수를 실행 합니다.
Wire.begin(); // Wire 라이브러리 초기화
마스터는 자신의 주소를 따로 설정할 필요 없이 Wire 라이브러리만 초기화 시켜주면 됩니다.
void loop() {
i2c_communication(); // 슬레이브로 데이터 요구 및 수신 데이터 처리
delay(1000);
}
void i2c_communication() {
Wire.requestFrom(SLAVE, 1); // 1 바이트 크기의 데이터 요청
char c = Wire.read(); // 수신 데이터 읽기
Serial.println(c); // 수신 데이터 출력
}
1초마다 지정된 슬레이브(여기서는 4번 슬레이브입니다.)에 데이터를 요청합니다.
requestFrom() 함수를 통해 4번 슬레이브에게 1바이트의 데이터를 요청하고,
Wire.read()를 통해 전송된 1바이트의 데이터를 c에 저장합니다.
이렇게 받은 c(전송받은 데이터)를 시리얼 모니터에 출력합니다.

## Slide 16
01. 아두이노 통신 방법
SPI(Serial Peripheral Interface)
SPI는 고속으로 1:N 통신을 위한 프로토콜입니다.
I2C와는 달리 INPUT, OUTPUT 커넥션이 분리되어 있어서 동시에 읽기, 쓰기를 할 수 있으므로 빠른 것이 장점입니다.
Micro-controller 들 간의 통신에도 사용이 가능합니다. I2C 처럼 하나의 마스터 디바이스(보통 아두이노 보드)가 있고, 여기서 다른 슬레이브 디바이스를 컨트롤 합니다.
아래와 같은 라인들이 통신을 위해 사용되는 공통 라인입니다.
MISO (Master In Slave Out) – 마스터로 데이터를 전송하는 핀
MOSI (Master Out Slave In) – 마스터에서 디바이스로 전송
SCK (Serial Clock) – 데이터 전송의 동기화를 맞추기 위해 마스터가 생성하는 clock pulse.
아래라인은 슬레이브 선택을 위해 사용되는 라인입니다.
SS (Slave Select) – 마스터가 특정 디바이스를 활성화/비활성화 하기 위해 사용되는 디바이스 상의 핀
Arduino Board | MOSI | MISO | SCK | SS (slave) | SS (master)
Uno or Duemilanove | 11 or ICSP-4 | 12 or ICSP-1 | 13 or ICSP-3 | 10 | –

## Slide 17
01. 아두이노 통신 방법
SPI 내용입니다.
아두이노 통신하기 – SPI를 사용하는 방법
Master
#include <SPI.h>
void setup (void) {
SPI.begin (); // SPI 통신 초기화
digitalWrite(SS, HIGH); // 슬레이브가 선택되지 않은 상태로 유지
// 안정적인 전송을 위해 분주비를 높여 전송 속도를 낮춤
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);
Serial.begin(9600);
}
void loop (void) {
if(Serial.available()){
char data = Serial.read(); // 데이터 입력 확인
if(data == 'K'){
digitalWrite(SS, LOW); // 슬레이브를 선택한다.
// 1바이트 데이터 수신을 위해 의미 없는 1바이트 데이터를 전송한다.
char received = SPI.transfer(0);
digitalWrite(SS, HIGH); // 슬레이브 선택을 해제한다.
Serial.println(received);
}
}
}

## Slide 18
01. 아두이노 통신 방법
SPI 내용입니다.
아두이노 통신하기 – SPI를 사용하는 방법
Slave
#include <SPI.h>
byte count;
void setup (void) {
// SPI 통신을 위한 핀들의 입출력 설정
pinMode(MISO, OUTPUT);
pinMode(MOSI, INPUT);
pinMode(SCK, INPUT);
pinMode(SS, INPUT);
// 마스터의 전송 속도에 맞추어 통신 속도를 설정한다.
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16); // SPI 통신을 위한 레지스터를 설정
SPCR |= _BV(SPE); // SPI 활성화
SPCR &= ~_BV(MSTR); // Slave 모드 선택
SPCR |= _BV(SPIE); // 인터럽트 허용
count = '0'; // 카운터 초기화
}
// SPI 통신으로 데이터가 수신될 때 발생하는 인터럽트 처리 루틴
ISR (SPI_STC_vect)
{
SPDR = count; // 카운터 값을 ASCII 값으로 전달
}
void loop (void) {
count = (count + 1) ; // 카운터 값 증가
delay(1000);
}

## Slide 19
01. 아두이노 통신 방법
SPI 내용입니다.
아두이노 통신하기 – SPI를 사용하는 방법
마스터 시리얼 모니터에서 K(대문자) 를 입력하시면 슬레이브에게 데이터를 요청하여 알파벳 A부터 하나씩 받아옵니다. (현재 해당하는 알파벳이 전송됩니다. ex : A를 받은후 3초뒤 다시 K입력 -> D 수신)
SPI 통신에서 마스터가 슬레이브로부터 데이터를 수신하기 위해서는 슬레이브로 데이터를 송신하여야 합니다. 1바이트 데이터를 얻기위해서는 1바이트의 데이터를 보내야만 합니다.
위 코드에서 슬레이브는 알파벳 A부터 1초마다 하나씩 증가하는 카운터입니다. 마스터에 'K'가 입력이 되면 마스터는 슬레이브에게 현재 카운트 값을 요청하고 슬레이브에서는 현재 카운트를 마스터로 보냅니다.

## Slide 20: 감사합니다.